## Slide 1: U盘升级指导

## Slide 2
1、准备好PAD升级软件包（例如：Di3.0_15.1.7.2104230.1.15.2.1.2104220.2.15.2.2.2104220.2.zip）
2、准备一个存储容量大于2G的U盘，建议使用兼容性较好的金士顿，闪迪品牌U盘
3、在U盘中创建一个文件夹为BYDUpdatePackage 的文件夹（注意字母大小写）
4、在BYDUpdatePackage文件夹中在创建一个msm8953_64 文件夹
5、将下载好的升级包拷贝到msm8953_64文件夹中，并按照下面的规则重命名
如果在电脑上重命名前看到是xxxxx.zip，就修改成UpdateFull.zip；
如果在电脑上重命名前看到的是xxxxxx，就修改为UpdateFull；
6、将做好的U盘包插入在车机的USB模块的数据接口，如下图：
7、PAD自动进入升级，升级过程中华PAD提示“请拔掉U盘”，用户按照操作
8、PAD升级成功后，会提示升级成功，至此升级完成
注意事项
1. U盘升级和 OTA服务器方式升级不能一起进行。
2. 升级过程中不要主动断电
3. OTA服务器升级时，先确保网络未断开，有流量